ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ТРЕНАЖЕР «ГОША-06» 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  ЗАКУПОЧНОГО ТЕНДЕРА

В соответствии с подпунктом 3, пункта 1, статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ 
товар должен полностью соответствовать изображению.

Робот-тренажер  с шестью режимами работы

Технические характеристики

| Длина робота | не менее 115 см и не более 120 см |
| --- | --- |
| Масса | не более 14 кг |
| Материал внешней оболочки робота | Пластизолевая оболочка полностью соответствует тактильным ощущениям пластичной и мягкой кожи человека. Туловище, руки и ноги тренажера выполнены из однородного материала без пластмассовых или металлических деталей. |
| Индикаторы правильных и ошибочных действий | на грудной клетке и нижней левой конечности тренажера |
| Напряжение комплекта источника питания (тип АА) | 6 В |
| Время непрерывной работы источника питания | не менее 24 ч |
| Время приведения робота в режим ожидания после включения тумблера «ВКЛ» | не более 2 с |
| Сила нанесения прекардиального удара | 8 Дж |
| Сила нажатия на грудную клетку | не менее 15 кГс |
| Глубина продавливания грудной клетки | 3—5 см |
| Угол запрокидывания головы для проведения вдоха | 15° |
| Объем вдыхаемого воздуха | не менее 300 мл |
| Время имитации оживленного состояния робота (сужение зрачков и пульсация на сонной артерии) | Не более 1 минуты |

Функционально-технические характеристики

|  | Перечень функций и свойств | Описание функций и свойств робота-тренажёра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Длина робота и вес | Не более 120 см, не более 14 кг |
| 2 | Оболочка (кожа робота) | Полностью соответствует тактильным ощущениям пластичной и мягкой коже человека (пластизоль). |
| 3 | Анатомические ориентиры, необходимые для оказания первой помощи | 1. Кивательные мышцы, ключицы и хрящи гортани — для определения пульса на сонной артерии на всем протяжении кивательных мышц до места их прикрепления к ключицам; 2. Реберные дуги и мечевидный отросток для определения места нанесения прекардиального удара и проведения непрямого массажа сердца; 3. Рельеф мышц бедра для определения места прижатия бедренной артерии и наложения кровоостанавливающего жгута. |
| 4 | Режимы работы (Программы) | 1. Состояние клинической смерти с включённой индикацией правильных действий; 2. Состояние клинической смерти с отключённой индикацией правильных действий для проведения экзаменов и соревнований; 3. Состояние комы; 4. Перелом костей голени; 5. Состояние клинической смерти и ранение бедренной артерии; 6. Ранение бедренной артерии. |
| 5 | Индикаторы правильных и ошибочных действий | Расположены на грудной клетке и нижних конечностях робота. |
| 6 | Эффективность нажатия непрямого массажа | Подтверждают пульсовая волна на сонной артерии и оранжевый светодиод на грудной клетке тренажера. |
| 7 | Эффективность прекардиального удара и комплекса реанимации | Подтверждают появление пульса на сонной артерии и реакции «сужения» зрачков. |
| 8 | Перелом каждого ребра | Обозначен красным светодиодом «сломанного ребра» в области перелома и звуковым сигналом. |
| 9 | Перелом мечевидного отростка | Обозначен красным светодиодом «сломанного мечевидного отростка» в области перелома и звуковым сигналом. |
| 10 | Эффективность вдоха искусственного дыхания | Подтверждают приподнятие грудной клетки и синий светодиод на грудной клетке. |
| 11 | Ошибочные действия c пострадавшим в состоянии комы | Подтверждают исчезновение пульса на сонной артерии расширение зрачков и звуковой сигнал, если в течение 30 секунд не сделать поворот робота на живот. |
| 12 | Ошибочные действия при ранении бедренной артерии | Подтверждают исчезновение пульса на сонной артерии и звуковой сигнал, если в течение 2-х минут кровотечение из бедренной артерии не остановлено. |
| 13 | Некорректное обращение с повреждённой ногой (перелом костей голени) | Подтверждают красные светодиоды "боли" на нижней конечности и звуковой сигнал. |
| 14 | Возможность использования на полигонах и стадионах, спортзалах и газонах, в лайфрестлинге, школьных олимпиадах и конкурсах профмастерства | 1. Полная независимость от внешних источников питания; 2. Полная независимость от выносных контроллеров или мониторов. |
| 15 | Полностью объективная и, независимая от экзаменатора, оценка действий участника аттестации или состязаний. | Тело робота-тренажера превращено в объемный дисплей, объективно отражающий правильные и ошибочные действия в оказании первой помощи. |