ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ТРЕНАЖЕР «ГЛАША»
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  ЗАКУПОЧНОГО ТЕНДЕРА

В соответствии с подпунктом 3, пункта 1, статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ 
товар должен полностью соответствовать изображению (фотографии).

Технические характеристики:

- Длина тренажера не менее 1650 мм

- Масса тренажера не более 10 кг

- Напряжение комплекта источника питания 6 В

- Время непрерывной работы источника питания не менее 24 ч

- Время приведения тренажера в режим ожидания после включения кнопки «ВКЛ» 
не более 2 секунд.

Функциональные характеристики

1. Тренажер должен быть выполнен в образе девушки.

2. Тренажер с голосовым сопровождением, пульсом на сонной артерии и светодиодной индикацией, имитирующей кровотечение из бедренной артерии.

3. Тренажер с двумя режимами работы:

    - состояние комы: предназначен для обучения навыкам определения коматозного состояния у пострадавшего и выбора правильного алгоритма оказания первой помощи. После запуска этого режима у тренажера появляется пульс на сонной артерии, который сохраняется в течение 40 секунд. Если в течение этого времени был произведен поворот на живот, то пульс на сонной артерии сохраняется в течение 10 минут. Если за контрольные 40 секунд тренажер не перевернуть на живот, он «умирает»: исчезает пульс на сонной артерии и появляется звуковой сигнал, свидетельствующий о смерти пострадавшего от аспирации (вдыхания) рвотных масс или удушения собственным языком.

    - ранение бедренной артерии: предназначен для отработки наложения жгута при кровотечении из бедренной артерии. После з апуска этого режима у тренажера начинается кровотечение из бедренной артерии (обозначается красной пульсирующей индикацией). Если в течение 2-х минут не остановить кровотечение, наложив жгут через опорный предмет, тренажер умирает от невосполнимой потери крови.

4. Оболочка тренажера должна иметь тактильные ощущения мягкой и эластичной кожи человека со всеми необходимыми анатомическими ориентирами. Туловище, рук и ноги тренажера выполнены из однородного материала без пластмассовых или металлических деталей.

5. Тренажер должен иметь автономное питание, не требовать подключения к электрической сети.

6. Для наглядности тренажер должен иметь индикаторы результативности оказания первой помощи:

    - при остановленном кровотечении из поврежденной бедренной артерии исчезает красная пульсирующая волна артериального кровотечения;

    - при правильно выполненном повороте в состоянии комы у тренажера 
в течение 10 минут сохраняется пульс на сонной артерии.

Методическое обеспечение

1 «АТЛАС ДОБРОВОЛЬНОГО СПАСАТЕЛЯ». Является иллюстрированным учебно-методическим пособием в обучении навыкам оказании первой помощи при несчастных случаях в быту и на производстве, на водах и дорогах, при катастрофах и терактах, а также безопасному проведению реанимации в условиях пандемии COVID-19 с использованием роботов-тренажеров  пятого поколения российского производства, имеющих золотые медали и дипломы международных выставок и салонов.

2. Технологическая карта оценки качества освоенных навыков оказания первой помощи

Объективная оценка качества освоенных навыков оказания первой помощи на роботах-тренажерах при проведении  аттестации, конкурсов профессионального мастерства и чемпионатов 
по лайфрестлингу.

- 03.2021

Директор АНО ДПО «Школа Бубнова
Доктор медицинских наук ________________